# Zał. nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia.

Nabywca:

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

NIP: 555-19-29-639

Odbiorca:

Urząd Miejski w Chojnicach

| Lp. | symbol | sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Fabrycznie nowy ponton wodny o długości całkowitej 5,50 - 5,80 m, szerokości całkowitej 2,30 – 2,40 m i długości wewnętrznej powyżej 4,00 m, którego ładowność wynosi co najmniej 820 kg lub 8 osób. Moc silnika od 70 KM (silnik fabrycznie nowy). Kadłub oraz tuba pneumatyczna kompletnie wyposażona zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego typu jednostek pływających. Konsola oraz siedzisko 2-osobowe wraz z wyposażeniem. Zestaw naprawczy (łatki, pompka) Fabrycznie nowa przyczepa podłodziowa przystosowana do przewozu łodzi do 6m: - ładowność od 1100 kg - koła z oponami wzmocnionymi - oś skrętna - hamulec najazdowy - rolki denne i boczne - dziobownica z wyciągarką i gumą dziobową - demontowany panel z oświetleniem | 1 1 |