S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg  nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 22 grudnia 2017. poz. 2479 ze zmianami) na:

„BUDOWA DRÓG Z PŁYT BETONOWYCH”

Kod  CPV:

45000000-7		ROBOTY BUDOWLANE

45233200-1		Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Chojnicach

Nazwa Zamawiającego:		Gmina Miejska  Chojnice

Adres:				Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Strona internetowa:		www.miastochojnice.pl

Godziny urzędowania:		poniedziałek-piątek w godzinach: 7.00 - 15.00

wtorek w godzinach: 8.00 – 16.00

telefon:				052 397-18-00

fax:				052 397-21-94

mail:				urzad@miastochojnice.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Chojnicach,

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

znak postępowania:

KM.271.44.2018

Sporządziła:

Alicja Szulc						Zatwierdzam:

Sprawdził:

Jarosław Rekowski

Aprobata:

Agnieszka Buchwald

Chojnice,   18 grudzień 2018

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3.	Oferty częściowe

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zart. 24 ust. 5

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 21.	Istotne dla stron postanowienia, kóre zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 22.	Inne informacje

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Formularz Oferty

Załącznik nr 1a	Zestawienie kosztów………………………………………………………………..

Załącznik Nr 2	Wzór Umowy

Załącznik Nr 3   Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 25a ust. 1 ustawy Prawo     zamówień publicznych

Załącznik Nr 4    Oświadczenie o grupie kapitałowej…………………………………………….…

Załącznik Nr 5	Oświadczenie o podwykonawstwie ………………………………………………

Załącznik Nr 6    Wykaz osób…………………………………………………………………………

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Inwestycja realizowana będzie przez: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego – www.miastochojnice.pl,

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

Część I

Zamawiający przekaże i dostarczy Wykonawcy płyty drogowe (176 szt.) na teren budowy.

„PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY WIELEWSKIEJ ORAZ ODCINKA UL. DALEKIEJ W m. CHOJNICE”

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane we wschodniej części Chojnic obejmujące odcinek gminnej drogi o nr 237185G  
ul. Wielewskiej oraz odcinek drogi gminnej o nr 237026G ul. Dalekiej.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się do wykonania:

- przebudowę jezdni dróg gminnych – odcinków ul. Wielewskiej i Dalekiej (wraz ze skrzyżowaniem) od km 0+000 do km 0+118,53 długości ok. 118,53m

- Zakres opracowania obejmuje odcinki dróg gminnych publicznych tj. ul. Wielewskiej 
i Dalekiej. Budowa będzie realizowana w granicach pasów drogowych w/w dróg.  Roboty drogowe polegać będą na zamianie nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem łamanym 0/31,5mm i nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z płyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm. Płyty drogowe zaprojektowano na podsypce piaskowej gr. 5cm, która będzie też spełniała funkcję m.in. warstwy wyrównawczej, następnie podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm o K10≥8m/dobę, wskaźniku różnoziarnistości U≥5 oraz wskaźniku zagęszczenia Is≥1. Nawierzchnię z płyt drogowych zaprojektowano o szerokości 6,0m. Na łuku poziomym w celu prawidłowej komunikacji i zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano poszerzenia nawierzchni. Pomiędzy płytami w miejscach w których nie zmieszczą się one całe należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, po uprzednim wykonaniu warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Nawierzchnię należy obramować tam gdzie nie ma płyt drogowych krawężnikiem betonowym 15x22x100. Z uwagi na szerokość jezdni 6,0m i brak chodników zaprojektowano pobocza gruntowe szerokości 1,5m po obu stronach nawierzchni. Do wykonania poboczy można użyć np. destruktu bitumicznego uzyskanego z sfrezowania nawierzchni bitumicznych. Utwardzenie płytami ma charakter tymczasowy do czasu pełnego uzbrojenia terenu i kompleksowej przebudowy dróg.

- ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DRÓG:

- Jezdnia z płyt drogowych - powierzchnia 792,00m2 (176szt. płyt drogowych)

- Jezdnia z kostki betonowej – powierzchnia 31,0m2

- Pobocze drogi  - powierzchnia 425,00m2,

- krawężnik betonowy 15x22x100 - 14,0mb

. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

- PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:

- długość ok. 118,53m

- prędkość projektowa Vp:	- 30 km/h,

- prędkość miarodajna Vm: - 50 km/h,

- kategoria ruchu: 	 - KR-1,

- szerokość pasa ruchu: - 3,0m (ze względu na prognozowaną strukturę rodzajową ruchu)

- szerokość poboczy: - 1,5m

- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia z płyt drogowych:

- płyty drogowe 300x150cm gr. 15cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm

- istniejące podłoże gruntowe

Jezdnia z kostki betonowej:

- kostka betonowa 20x10cm koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 23cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

- istniejące podłoże gruntowe

Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla konstrukcji nawierzchni

Jeżeli h > 0,5 hz to warunek spełniony

gdzie:

h – suma grubości wszystkich warstw konstrukcyjnych

hz – głębokość przemarzania gruntów na podstawie PN-81/B-03020 dla Chojnic 0,8m

h = 15+5+15+15 = 50cm = 0,50m

hz = 0,5 x 0,8m = 0,4m

0,5m > 0,4m warunek spełniony

- ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DROGI:

- Jezdnia z płyt drogowych - powierzchnia 792,00m2 (176szt. płyt drogowych)

- Jezdnia z kostki betonowej – powierzchnia 31,0m2

- Pobocze drogi  - powierzchnia 425,00m2,

- krawężnik betonowy 15x22x100 - 14,0mb

- PROJEKTOWANY PROFIL PODŁUŻNY

Projektowany profil podłużny dróg nawiązuje do profilów istniejących nawierzchni dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym.

- PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY

Przebieg trasy w planie sytuacyjnym dostosowano do szerokości istniejącego pasa drogowego 
uwzględniając zlokalizowanie w nim: jezdni dróg (w tym skrzyżowania), uzbrojenia podziemnego. Szerokość jezdni drogi dostosowano do warunków technicznych dla dróg publicznych mając na uwadze prognozowaną strukturę rodzajową ruchu. Załamanie trasy na skrzyżowaniu wyokrąglono łukiem kołowym poziomym o promieniu R=15m. Przy skrzyżowaniu zastosowano poszerzenia pasów ruchu.

- ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ulic skrzyżowań, wykonaniu skarp nasypów i wykopów.

- ROBOTY INNE

Rozbiórce podlegają:

- Nawierzchnie oraz podbudowy drogi

W ramach zadania należy wyregulować wysokościowo istniejące studnie kanalizacyjne wraz z włazami w przebiegu drogi i dostosować do rzędnych nawierzchni drogi.

Wszystkie materiały rozbiórkowe stanowią własność Inwestora, który oceni ich przydatność do ewentualnego powtórnego użycia.

Minimalny okres gwarancji – 3 lata.

Część II

Zamawiający przekaże Wykonawcy płyty drogowe (267 szt.) . Po stronie Wykonawcy jest załadunek i transport płyt z ul. Czereśniowej na plac budowy.

„BUDOWA ODCINKÓW ULIC: JAGODOWEJ, JAŚMINOWEJ ORAZ WRZOSOWEJ W M. CHOJNICE”

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w północno – zachodniej części Chojnic obejmujące odcinki ulic: Jagodowej, Jaśminowej i Wrzosowej. W związku z rozwojem osiedla Leśnego zarządca dróg gminnych widząc potrzebę polepszenia komunikacji przyległych do pasa drogowego nieruchomości z drogami gminnymi postanowił wykonać nawierzchnię odcinków w/w ulic z płyt drogowych, która ma służyć tymczasowo do momentu powstania pełnego uzbrojenia w drogach.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się do wykonania:

- budowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Jagodowej od km 0+000 
do km 0+088,90 długości ok. 88,9m,

- budowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Jaśminowej od km 0+000 
do km 0+039,94 długości ok. 39,94m,

- budowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Wrzosowej od km 0+000 
do km 0+083,43 długości ok. 83,43m,

- STAN ISTNIEJĄCY

Drogi gminne ul. Jagodowa, Jaśminowa i Wrzosowa stanowią dojazd do pobliskich zabudowań mieszkalnych. Posiadają nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kruszywem łamanym 0/31,5mm (powszechnie stosowanym w budownictwie kruszywem budowlanym). W podłożu zalegają grunty wysadzinowe (ilaste), które w okresach występowania opadów atmosferycznych i przy udziale ruchu drogowego ulegają znacznemu uplastycznieniu co sprawia, że drogi stają się często nieprzejezdne. Drogi w profilu podłużnym posiadają małe pochylenia (spadki). Drogi nie posiadają pełnego uzbrojenia w media w tym m.in. kanalizacji deszczowej.

- UZBROJENIE TERENU

Na terenie objętym opracowaniem występują niżej wymienione urządzenia uzbrojenia terenu:

- sieć energetyczna nn

- sieć gazowa

- kanalizacja sanitarna,

- sieć wodociągowa

- sieć tvk

- sieć telekomunikacyjna

- USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji w celu określenia gruntów zalegających w drodze wykonano dwa przekopy kontrolne. Grunty do głębokości strefy przemarzania zakwalifikowano do grupy nośności G2. Nie stwierdzono występowania w podłożu zwierciadła wód gruntowych stąd warunki wodne zakwalifikowano jako dobre. W związku z tym, iż projektowana nawierzchnia ma charakter tymczasowy  postanowiono zastosować pod nawierzchnią z płyt drogowych warstwę odcinającą z piasku gr. 15cm

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej podnoszącego komfort ruchu drogowego tj. pojazdów, pieszych i rowerzystów przez:

- dostosowanie drogi oraz skrzyżowań do obowiązujących przepisów prawnych, w tym warunków technicznych,

- dostosowanie drogi i skrzyżowań do prognozowanego ruchu,

- zapewnienie komfortu podróżowania po nawierzchni twardej do czasu kompleksowej przebudowy drogi.

Podstawowe parametry techniczne dróg:

- klasa dróg: „D”

- długość odcinka ul. Jagodowej – ok. 88,9m

- długość odcinka ul. Jaśminowej – ok. 39,94m

- długość odcinka ul. Wrzosowej – ok. 83,43m

- prędkość projektowa Vp:	- 30 km/h,

- prędkość miarodajna Vm:    - 50 km/h,

- kategoria ruchu: 	 - KR-1,

- szerokość pasa ruchu: - 2,25m (ze względu na prognozowaną strukturę rodzajową ruchu oraz w celu uspokojenia ruchu)

- szerokość poboczy: - 1,5m

- PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje odcinki dróg gminnych obecnie niepublicznych tj. ul. Jagodowej, Jaśminowej i Wrzosowej. Budowa będzie realizowana w granicach pasów drogowych w/w dróg.  Roboty drogowe polegać będą na zamianie nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem łamanym 0/31,5mm na nawierzchnię z płyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm. Płyty drogowe zaprojektowano na podsypce piaskowej gr. 5cm, która będzie też spełniała funkcję m.in. warstwy wyrównawczej, następnie na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm o K10≥8m/dobę, wskaźniku różnoziarnistości U≥5 oraz wskaźniku zagęszczenia Is≥1. Nawierzchnię z płyt drogowych zaprojektowano o szerokości 4,5m. Na skrzyżowaniach w celu prawidłowej komunikacji i zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano poszerzenia nawierzchni. Pomiędzy płytami w miejscach w których nie zmieszczą się one całe a także wokół studni kanalizacyjnych należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, po uprzednim wykonaniu warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Nawierzchnię należy obramować tam gdzie nie ma płyt drogowych krawężnikiem betonowym 15x22x100. Z uwagi na szerokość jezdni 4,5m zaprojektowano także pobocza gruntowe szerokości 1,5m i gr. 15cm z humusu obsianego trawą. Do wykonania poboczy można użyć też np. destruktu bitumicznego uzyskanego z sfrezowania nawierzchni bitumicznych lub kruszywa kamiennego łamanego. Pozostałą powierzchnię terenów zielonych wykonać z humusu obsianego trawą.

- ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DRÓG:

- Jezdnia z płyt drogowych - powierzchnia 1201,5m2 (267 szt. płyt drogowych)

- Jezdnia z kostki betonowej – powierzchnia 36,0m2

- Tereny zielone w tym pobocze dróg - powierzchnia 950,00m2,

- krawężnik betonowy 15x22x100 - 18,0mb

Minimalny okres gwarancji – 3 lata.

CZĘŚĆ III

Zamawiający przekaże Wykonawcy płyty drogowe (193 szt.) . Po stronie Wykonawcy jest załadunek i transport płyt z ul. Czereśniowej na plac budowy.

„PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY IGŁY W M. CHOJNICE”

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w północnej części Chojnic obejmujące odcinek ulicy Igły. W związku z rozwojem osiedla zarządca dróg gminnych widząc potrzebę polepszenia komunikacji przyległych do pasa drogowego nieruchomości z drogami gminnymi postanowił wykonać nawierzchnię odcinka w/w ulicy z płyt drogowych, która ma służyć tymczasowo do momentu powstania pełnego uzbrojenia w drogach.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się do wykonania:

- przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Igły od km 0+000 
do km 0+0378,49 długości ok. 378,49m,

- budowę zjazdów do nieruchomości

- STAN ISTNIEJĄCY

Droga gminna ul. Igły stanowi dojazd do pobliskich zabudowań mieszkalnych oraz dojazd do pobliskich gospodarstw rolnych. Posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kruszywem łamanym 0/31,5mm (powszechnie stosowanym w budownictwie kruszywem budowlanym) oraz częściowo płytami drogowymi. W podłożu zalegają grunty wysadzinowe (ilaste), które w okresach występowania opadów atmosferycznych i przy udziale ruchu drogowego ulegają znacznemu uplastycznieniu co sprawia, że przejazd jest często utrudniony. Droga w profilu podłużnym posiada małe pochylenia (spadki). W pasie drogowym nie ma pełnego uzbrojenia w media w tym m.in. kanalizacji deszczowej.

- UZBROJENIE TERENU

Na terenie objętym opracowaniem występują niżej wymienione urządzenia uzbrojenia terenu:

- sieć energetyczna nn

- kanalizacja sanitarna,

- sieć wodociągowa

- USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji w celu określenia gruntów zalegających w drodze wykonano dwa przekopy kontrolne. Grunty do głębokości strefy przemarzania zakwalifikowano do grupy nośności G2. Nie stwierdzono występowania w podłożu zwierciadła wód gruntowych stąd warunki wodne zakwalifikowano jako dobre. W związku z tym, iż projektowana nawierzchnia ma charakter tymczasowy  postanowiono zastosować pod nawierzchnią z płyt drogowych warstwę odcinającą z piasku gr. 15cm

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej podnoszącego komfort ruchu drogowego tj. pojazdów, pieszych i rowerzystów przez:

- dostosowanie drogi oraz skrzyżowań do obowiązujących przepisów prawnych, w tym warunków technicznych,

- dostosowanie drogi i skrzyżowań do prognozowanego ruchu,

- zapewnienie komfortu podróżowania po nawierzchni twardej do czasu kompleksowej przebudowy drogi.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa dróg: „D”

- długość odcinka ul. Igły – ok. 378,49m

- prędkość projektowa Vp:	- 30 km/h,

- prędkość miarodajna Vm:    - 50 km/h,

- kategoria ruchu: 	 - KR-1,

- szerokość pasa ruchu: - 2,25 – 2,5m (ze względu na prognozowaną strukturę rodzajową ruchu oraz w celu uspokojenia ruchu)

- PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej tj. ul. Igły. Budowa będzie realizowana w granicach pasa drogowego w/w drogi.  Roboty drogowe polegać będą na zamianie starej nawierzchni z płyt betonowych i nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem łamanym 0/31,5mm i żużlem na nawierzchnię z płyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm oraz z płyt yomb 100x75x12,5cm. Płyty drogowe zaprojektowano na podsypce piaskowej gr. 5cm, która będzie też spełniała funkcję m.in. warstwy wyrównawczej, następnie na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm o K10≥8m/dobę, wskaźniku różnoziarnistości U≥5 oraz wskaźniku zagęszczenia Is≥1. Płyty yomb zaprojektowano na podsypce piaskowej gr. 3,5cm, która będzie też spełniała funkcję m.in. warstwy wyrównawczej, następnie na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 19cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm o K10≥8m/dobę, wskaźniku różnoziarnistości U≥5 oraz wskaźniku zagęszczenia Is≥1 Nawierzchnię z płyt drogowych zaprojektowano o szerokości 4,5m natomiast z płyt yomb o szerokości 5,0m. Pomiędzy płytami w miejscach w których nie zmieszczą się one całe a także wokół studni kanalizacyjnych należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, po uprzednim wykonaniu warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. W przypadku nawierzchni jezdni z kostki przy krawędzi nawierzchnię należy obramować krawężnikiem betonowym 15x22x100. Na długości zabudowań mieszkalnych zaprojektowano pomiędzy nawierzchnią z płyt a granicą pasa drogowego nawierzchnię z kostki betonowej koloru szarego (na zjazdach grafitowa) obramowaną obrzeżami betonowymi 8x30x100 w poziomie nawierzchni z płyt. Na pozostałym odcinku poza płytami zaprojektowano pobocza gruntowe gr. 15cm z humusu obsianego trawą. Do wykonania poboczy można użyć też np. destruktu bitumicznego uzyskanego z sfrezowania nawierzchni bitumicznych lub kruszywa kamiennego łamanego. Pozostałą powierzchnię terenów zielonych wykonać z humusu obsianego trawą.

- ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DRÓG:

- Jezdnia z płyt drogowych - powierzchnia 1386m2 (308 szt. płyt drogowych)

- Jezdnia z płyt yomb - powierzchnia 430,5m2 (574 szt. płyt yomb)

- Jezdnia z kostki betonowej koloru szarego – powierzchnia 190,0m2

- zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego– powierzchnia 60,0m2

- Tereny zielone w tym pobocze dróg - powierzchnia 900,00m2,

- krawężnik betonowy 15x22x100 - 6,0mb

- obrzeża betonowe 8x30x100  - 150,0mb

Minimalny okres gwarancji – 3 lata.

# Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- CZĘŚĆ I – „PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY WIELEWSKIEJ ORAZ ODCINKA 
UL. DALEKIEJ W m. CHOJNICE”

- CZĘŚĆ II - „BUDOWA ODCINKÓW ULIC: JAGODOWEJ, JAŚMINOWEJ ORAZ WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOJNICE”

- CZĘŚĆ III – „PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY IGŁY W M. CHOJNICE”

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:

- Część I -  do dnia 30.04.2019

- Część II - do dnia 31.05.2019

- Część III – do dnia 05.07.2019

# Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców.

Informacje o podwykonawstwie należy przedstawić także w formie Załącznika nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawstwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

  - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

  - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

  - pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

  - przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

- sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:

- dokumenty wspólne, takie jak:

  - oferta (Zał. nr 1 do SIWZ)

  - oświadczenie o podwykonawstwie ( Zał. Nr 5 do SIWZ)

  - wykaz osób (Zał. Nr 6 do SIWZ )

podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - oświadczenia i dokumenty, takie jak:

    - oświadczenie z art. 25a  ust. 1  ustawy Pzp (Zał. nr 3 do SIWZ),

  - oświadczenie o grupie kapitałowej (Zał. Nr 4 do SIWZ)

każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale 11 pkt 3 lit. a)-d)  składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126), tj.:

- R. 11 pkt 3 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

- R. 11 pkt 3 lit. b)-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w pkt R. 11 pkt 3 lit. a) oraz , R. 11 pkt 3 lit. d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty, o których mowa w pkt R. 11 pkt 3 lit. b) i c)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w R. 11 pkt 3 lit. a) – d) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte powyżej stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w R. 11 pkt 3 lit a), składa dokument, o którym mowa powyżej w pkt 1 lit.a) w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej [PLN].

# Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
z art. 24 ust. 5.

            - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 2) i 8) ustawy pzp tj., zamawiający wykluczy wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek                          na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- spełniają minimalne warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj.:

- spełniają minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w ten sposób, że dysponują co najmniej jedną osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą/mi stosowne uprawnienia w danej branży, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) w następujących specjalnościach:

- drogowej – dla części I, II i III

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, 
o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).]

- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej tj. są ubezpieczeni                                   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

- 50 000,00 zł PLN - dla części I

- 50 000,00 PLN - dla części II

- 100 000,00 PLN - dla części III

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie lub wszystkie części zamówienia, Wykonawca musi wykazać sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN

            - Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1ustawy pzp.

            - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

            - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

            - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

            - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

            - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

            - Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

  - oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ);

  - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy;

  - pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

  - informację o podwykonawcach (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ) – jeśli dotyczy.

- Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej w terminie nie krótszym niż 5 dni.

Dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu:

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6 do SIWZ,

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego  tj:

•	50 000,00 zł PLN - dla części I

•	50 000,00 PLN - dla części II

•	100 000,00 PLN - dla części III

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie lub wszystkie części zamówienia, Wykonawca musi wykazać sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN

- Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem  środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Wykonawca na formularzu oferty złoży oświadczenie o okresie gwarancji.

- Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 prawa zamówień publicznych w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art.25 a ust.1 pzp (załącznik Nr 3 SIWZ).

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jako podwykonawcy.)

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdz.10.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1126

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 a) – g).

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3 a) – g), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.

# Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w wysokości:

Część I -  2.000,00 zł;  słownie: dwa tysiące złotych

Część II - 4.000,00 zł   słownie: cztery tysiące złotych

Część III - 6.000,00 zł   słownie: sześć tysięcy złotych

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Urząd Miejski Chojnice Nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040

- Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony.

- Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9,

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e ustawy pzp przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- Dyrektor Wydziału  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Jarosława Rekowskiego

Tel. 052 397-18-00 wew. 36,

Fax 052 397-21-94,

e-mail: rekowski@miastochojnice.pl

- Pracownik sporządzający SIWZ

Alicja Szulc

Tel. 52 397 18 00 wew. 76

e-mail: szulc@miastochojnice.pl

Dopuszczalne formy porozumiewania z wykonawcami:

forma pisemna jw.

fax 052 397-21-94,

e-mail: rekowski@miastochojnice.pl; szulc@miastochojnice.pl

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowanie do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: 		Urząd  Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj.  07.01.2019 r. godz. 12:10

„WYKONANIE DRÓG Z PŁYT BETONOWYCH”

Uwaga

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Podpisy

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo

- w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

- w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez notariusza.

- Forma dokumentów i oświadczeń

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:

- oryginałów - oferta, zobowiązanie do udostępnienia zasobów, oświadczenie dotyczące art. 25a ust. 1 ustawy Pzp)

- oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty),

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z  imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz 
z pieczęcią firmy).

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorcy.

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- oferta musi być sporządzona w języku polskim,

- Zmiana / wycofanie oferty

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze - Urząd Miejski 
w Chojnicach,  Stary Rynek 1, w terminie do dnia 07.01.2019 r. godz. 12:00.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 611 dnia 07.01.2019 o godz. 12:10

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania

# Opis sposobu obliczania ceny

  - Podana cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane 
z prawidłową realizacją zadania, wynikającą wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

  - Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

  - Podana przez Wykonawcę cena zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

    - Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

Część I

Kryteria:

KC- cena – znaczenie 60 %

KGR – okres gwarancji na roboty budowlane – znaczenie 40 %

      - Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :

60                          skala do  60 pkt

Gdzie:

KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kategorii cena

CN   - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em)

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em )

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

      - Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane (KGR)  wg wzoru:

40 punktów – okres gwarancji 5 lat i więcej

20 punktów – okres gwarancji 4 lata

0 punktów – okres gwarancji 3 lata                                      skala do 40 pkt

Uwaga:

Oferty, w których nie wpisano żadnego okresu udzielonej gwarancji oraz oferty, w których wpisano okres gwarancji krótszy niż 3 lata i oferty w których wpisano gwarancję w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, będą odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.

- Sposób obliczania punktów :

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

K= KC + KGR

gdzie :

K- ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC - ilość punktów w kategorii cena

KGR – ilość punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca  wynosi – 100 pkt.

Część II

Kryteria:

KC- cena – znaczenie 60 %

KGR – okres gwarancji na roboty budowlane – znaczenie 40 %

- Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :

60                          skala do  60 pkt

Gdzie:

KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kategorii cena

CN   - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em)

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em )

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane (KGR)  wg wzoru:

40 punktów – okres gwarancji 5 lat i więcej

20 punktów – okres gwarancji 4 lata

0 punktów – okres gwarancji 3 lata                                      skala do 40 pkt

Uwaga:

Oferty, w których nie wpisano żadnego okresu udzielonej gwarancji oraz oferty, w których wpisano okres gwarancji krótszy niż 3 lata i oferty w których wpisano gwarancję w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, będą odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.

- Sposób obliczania punktów :

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

K= KC + KGR

gdzie :

K- ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC - ilość punktów w kategorii cena

KGR – ilość punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca  wynosi – 100 pkt.

Część III

Kryteria:

KC- cena – znaczenie 60 %

KGR – okres gwarancji na roboty budowlane – znaczenie 40 %

- Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :

60                          skala do  60 pkt

Gdzie:

KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kategorii cena

CN   - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em)

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em )

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane (KGR)  wg wzoru:

40 punktów – okres gwarancji 5 lat i więcej

20 punktów – okres gwarancji 4 lata

0 punktów – okres gwarancji 3 lata                                      skala do 40 pkt

Uwaga:

Oferty, w których nie wpisano żadnego okresu udzielonej gwarancji oraz oferty, w których wpisano okres gwarancji krótszy niż 3 lata i oferty w których wpisano gwarancję w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, będą odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.

- Sposób obliczania punktów :

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

K= KC + KGR

gdzie :

K- ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC - ilość punktów w kategorii cena

KGR – ilość punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca  wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa 
w pkt 2 jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

Lub

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Wykonawca na minimum 3 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na: konserwację elewacji budynku dworca kolejowego, przebudowę budynku dworca, infrastrukturę techniczną terenu, plac przed budynkiem dworca kolejowego, teren przy budynku dworca kolejowego oraz teren za budynkiem dworca kolejowego, z wydzieleniem kosztów projektu i kosztów wykonawstwa.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym  wzorze.

- Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach..

- Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

# Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - określenia warunków udziału w postępowaniu,

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - odrzucenia oferty odwołującego,

    - opisu przedmiotu zamówienia,

    - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

# Załączniki do SIWZ

| Załącznik Nr 1 | Formularz oferty |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Wzór umów |
| Załącznik Nr 3 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 25a ust. 1 ustawy |
| Załącznik Nr 4 | Oświadczenie o grupie kapitałowej |
| Załącznik Nr 5 | Oświadczenie o podwykonawstwie |
| Załącznik Nr 6 | Wykaz osób |
| Załącznik Nr 7 | Dokumentacja projektowa - część I |
| Załącznik Nr 8 | Dokumentacja projektowa - część II |
| Załącznik Nr 9 | Dokumentacja projektowa - część III |
| Załącznik Nr 10 | Przedmiary robót, które stanowią formę pomocniczą |