Uchwała Nr IX/91/03

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie: 	uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemysł przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

1 1.	Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemysł przy ulicy Kolejowej w Chojnicach w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej planem.

## Rozdział 1

## Przepisy ogólne

1 2.	Plan o którym mowa w 1 1 obejmuje teren działki nr 594/7 położonej w rejonie ulicy Kolejowej, Ustronnej i Tucholskiej w Chojnicach oraz część działki nr 594/10 stanowiącej część ulicy Ustronnej .

1 3.	Przedmiotem ustaleń planu o którym mowa w 1 1 są:

- teren przemysłu oznaczony na rysunku planu symbolem P,

- teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem KD, przeznaczony

na realizację celów publicznych.

1 4.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały.

2. Do obowiązujących ustaleń planu należą:

1)	granica opracowania i uchwalenia planu,

- oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,

- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.

1 5.		Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w 1 1 a zawarte

w 1 6-8 niniejszej Uchwały,

2)	Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia terenu niezabudowana

i nieutwardzona lecz pokryta warstwą gleby z roślinnością naturalną lub roślinnością urządzoną i pielęgnowaną.

## Rozdział 2

Przeznaczenie

oraz zasady zagospodarowania terenu

1 6.1.	Wyznacza się teren pod przemysł oznaczony na rysunku planu symbolem 1P.

- Na terenie , o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

-   2   -

1) 	obiekty produkcyjne i magazynowe wraz z zapleczem socjalnym i ew. usługowym

towarzyszącym funkcji podstawowej,

- usługi nieuciążliwe wbudowane nie związane z funkcją podstawową,

- działalność produkcyjną która musi mieć charakter nieuciążliwy dla mieszkańców

sąsiednich działek , tzn., że ewentualna uciążliwość tej działalności nie może wykraczać poza granice zewnętrzne działki lub działek do których inwestor posiada tytuł prawny.

- Na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1 ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej budynków:

- wysokość zabudowy do II kondygnacji,

- linie zabudowy nie mogą wykraczać w stronę ulic poza linie wyznaczone na rysunku planu ( z wyjątkiem takich elementów jak np. schody zewnętrzne, zejścia, zjazdy , wykusze, okapy itp.),

- zaleca się projektowaną zabudowę architektonicznie wkomponować w tereny sąsiedniej zabudowy (mieszkaniowej i usługowej).

- Na terenach, o których mowa w ust.1 należy:

1)	pozostawić powierzchnię biologicznie czynną min. 20 % powierzchni terenu ,

2)	należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych (pracowników oraz klientów) oraz samochodów ciężarowych – w ilości wynikającej z zakładanego programu użytkowego ,

3)	zastosować pas wielopiętrowej zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m, wzdłuż granicy sąsiadującej z zabudową siedliskową (działka nr 594/5).

4) uwzględnić wymagania w zakresie obrony cywilnej tzn w zależności od potrzeb

(po uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ) należy:

- przewidzieć lokalizację schronu lub ukryć,

- zaplanować drogi ewakuacji ludności na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof lub wojny,

- planowane do realizacji zaplecze socjalno – sanitarne ( natryski , łaźnie pracownicze), punkty usługowe (np. pralnie), myjnie projektować

z uwzględnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), 	Punkty Odkażania Odzieży (POO), Punkty Odkażania Transportu (POT),

- w celu zapewnienia dla ludności dostaw niezbędnej ilości wody w warunkach specjalnych tj. klęsk żywiołowych, skażeń lub wody - uwzględnić lokalizację studni awaryjnych,

- urządzenia oświetleniowe projektować z uwzględnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.

5)	uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich parametry skrzyżowania ( 2 KD) 
ul. Ustronnej z ul. Kolejową i ul. Tucholską (uściślić przebieg linii rozgraniczającej pomiędzy terenem 1 P a 2 KD) na etapie sporządzania projektu zagospodarowania terenu 1 P przy opracowywaniu projektu budowlanego inwestycji .

1 7.		 Wyznacza się teren komunikacji (przeznaczony na poszerzenie istniejących ulic oraz

powiększenie skrzyżowania) oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KD

o następujących zasadach zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,

b) jezdnia szerokości 5,0 m,

c) chodniki obustronne, o szerokości po 2,0 m,

d)	liczba zjazdów nieograniczona – poza obszarem skrzyżowania z ulicą Tucholską-

Kolejową,

- skrzyżowanie tymczasowe do czasu wykonania ulicy oznaczonej symbolem 43 KZ

w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pomiędzy ulicami Ustronną i Tucholską” ( zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach nr XLI/412/98

-   3   -

z dnia 17 czerwca1998 r.) – po wykonaniu ulicy 43 KZ ulica Ustronna zakończona od strony ulicy Kolejowej placem do zawracania.

## Rozdział 3

## Zasady obsługi infrastrukturalnej

1 8.1. Zaopatrzenie w wodę projektowanych obiektów z miejskiej sieci wodociągowej na zasadach ustalonych przez zarządcę sieci.

2.	Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej.

3.	Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej na zasadach ustalonych przez zarządcę sieci.

4.	Ogrzewanie z zastosowaniem paliw ekologicznych (np. energia elektryczna, ogrzewanie gazowe lub olejowe).

- Zaopatrzenie w energię elektryczną linią kablową nn z istniejącej stacji transformatorowej po jej dostosowaniu do zwiększonego poboru mocy.

- Usuwanie odpadów stałych po segregacji według grup asortymentowych winno być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo - należy wyznaczyć miejsce do gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji.

- Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych powinny być podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach oraz odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości doprowadzenia do miejskiej kanalizacji deszczowej wody opadowe po stosownym podczyszczeniu doprowadzić do odbiornika lub gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

8.	W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

## Rozdział 4

Przepisy końcowe

1 9.		Uchwala się dla terenu objętego planem 30 % jednorazową opłatę z tytułu wzrostu 			wartości nieruchomości.

1 10.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

1 11. 	Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

### Mirosław Janowski