###### Uchwała Nr XVIII/249/2000

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 25 maja 2000r.

w sprawie: 	uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Zakładowej w Chojnicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach, obejmujący obszar w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

- granice opracowania planu,

- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,

- nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3

Uchwala się zasady i warunki zagospodarowania dla całego obszaru objętego planem:

- podział terenu na różne funkcje zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się przesunięcie linii orientacyjnych w przypadkach uzasadnionych projektem zagospodarowania działki lub terenu,

- sytuowanie budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących 20,0 m od granicy terenów kolejowych, 15,0 m od linii rozgraniczającej z ul. Przemysłową, 6,0 m od linii rozgraniczających ulic oznaczonych symbolami 01 KD i 02 KD oraz 5,0 m od linii rozgraniczającej z ul. Zakładową,

- obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami,

-   2   -

- w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt archeologiczny prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego konserwatora Zabytków,

- w projektach budowlanych obowiązuje uwzględnienie wymogów obrony cywilnej 
i środków technicznych zmniejszających uciążliwość sąsiedztwa linii kolejowej, określonych w przepisach szczególnych,

- wzdłuż ciągów komunikacji drogowej, na odcinkach niezabudowanych obowiązują pasy zieleni izolacyjnej szerokości minimum 10,0 m; pas zieleni izolacyjnej od terenów kolejowych w odległości nie mniejszej niż 15,0 m od osi skrajnego toru,

- zaopatrzenie w wodę z sieci komunalnej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących kolektorów w ul. Zakładowej. Wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu muszą być podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych istniejącymi i projektowanymi liniami nn;

oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,

- zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, preferowane stosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła,

- gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach,

- obowiązuje zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji na warunkach określonych przez gestorów sieci.

§ 4

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi różny sposób użytkowania i oznaczonych symbolami:

- 1 P/UR - Teren przemysłu, składów, rzemiosła. Preferowana działalność wymagająca bocznicy kolejowej. Zabudowa do dwóch kondygnacji. Zasięg uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic działki. Obowiązuje zagospodarowanie zielenią minimum 20% powierzchni działki,

- 2 P/UR - Teren przemysłu, składów, rzemiosła. Zabudowa do dwóch kondygnacji. Zasięg uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic działki. Zachowanie istniejących obiektów z możliwością modernizacji i rozbudowy. Dopuszcza się podział terenu na maksimum 3 działki. Obowiązuje zagospodarowanie zielenią minimum 20% powierzchni działki,

- 3 EE - Teren urządzeń elektroenergetycznych - istniejąca stacja transformatorowa do zachowania,

-   3   -

- 4 P/UR - Teren przemysłu, składów, rzemiosła. Zasięg prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic działki. Zabudowa do dwóch kondygnacji. Zachowanie istniejących obiektów z możliwością modernizacji i rozbudowy. Dopuszcza się podział terenu na maksimum 3 działki. Obsługa komunikacyjna z ul. Zakładowej /KL/ lub ulicy projektowanej o symbolu 02 KD. Obowiązuje zagospodarowanie zielenią minimum 20% powierzchni działki,

- 5 EC - Teren urządzeń zaopatrzenia w ciepło. Zasięg uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej musi być ograniczony do granic działki. Zachowanie istniejącego zainwestowania z możliwością rozbudowy i modernizacji. Zabudowa do dwóch kondygnacji. Obsługa komunikacyjna z ul. Zakładowej /KL/ projektowaną ulicą o symbolu 02 KD. Obowiązuje zagospodarowanie zielenią minimum 20% powierzchni działki,

- 01 KD - Teren komunikacji - droga publiczna w klasie ulicy dojazdowej. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, zalecana szerokość jezdni 6,0 m. Dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny,

- 02 KD - Teren komunikacji - droga publiczna w klasie ulicy dojazdowej. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, zalecana szerokość jezdni 6,0 m. Dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny.

§ 5

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Chojnice.

§ 7

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/240/92 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lipca 1992 r. /Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 171 z późn. zm./.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Edward Pietrzyk